Coordonnées d’un passage navigable entre Ferret et Pyla

De nombreux Navigateurs ont eu l’occasion de frotter ou de s’échouer sur le Banc du Bernet en venant du Ferret et essayant de rejoindre le Pilat, pour se rendre vers les conches du Banc d’Arguin et la passe Sud.

En effet, de nombreux hauts fonds obstruent ce passage et constituent un danger pour la navigation dans cette zone, par faibles hauteurs d’eaux

Depuis 3 ans, un passage est observé sur les cartes de relevés bathymétriques et il semble se confirmer.

C’est un passage qui se situe au Nord Est de la bouée 13 et aboutit à hauteur du club de voile de Pyla-sur-Mer.

Nous en avons relevé les coordonnées avec M. N ,qui nous l’avait signalé après avoir étudié 2 autres passages plus à l’ouest, moins protégés de la houle entrante et donc moins « sécurisés »

Les coordonnées des points qui le jalonnent sont exprimées en WGS 84 les hauteurs d’eau sont ramenées au zéro bathymétrique

Venant de la Bouée 15, prendre le Cap 315°

Au point A : 44°38.65 -1°13.60 / prendre le Cap 60° / hauteur d’eau 13,10 m

Au point B : 44°38.15 -1°13.09 / prendre le Cap 35° / hauteur d’eau 1,80 m

Au point C : 44°38.05 -1°12.80 / hauteur d’eau 0,70 m

Au point D : 44°37.94 -1°12.65 / prendre le Cap 180° / hauteur d’eau 5,00 m

*Le point délicat est donc situé au niveau du point C :

Ainsi pour un voilier de 1,50 m de tirant d’eau, le point C impose une hauteur minimale de Basse Mer de 0,80 m, auquel il faut rajouter le pied de pilote habituel.

Ces données vous sont indiquées sous réserve, sans garantie sur leur évolution dans le temps, et tout problème rencontré ne saurait engager la responsabilité de l’UNAN

*Sources UNAN